Załącznik nr 2 do SWZ

Dokument składany wraz z formularzem oferty

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJEMNIKÓW

ze zmianami z dnia 14.02.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnych

dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

- Parametry techniczne pojemników na „metale i tworzywa sztuczne”, 1100 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: żółty wg. palety kolorów RAL 1018 lub RAL 1021 | Tak/Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z blokadą (hamulcem) | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Pojemność: 1100 litrów | Tak/Nie* |
| 11 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 12 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 13 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze czarnym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 14 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 15 | W pokrywie pojemnika otwór wrzutowy z daszkiem zabezpieczającym przed warunkami atmosferycznymi o wymiarach min. 50 cm x 15 cm | Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „biodegradowalne”, 240 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: brązowy wg. palety kolorów RAL 8011 lub RAL 8024 | Tak/Nie* RAL ………….. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak/Nie* |
| 11 | Pojemność: 240 litrów | Tak/Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 14 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „BIO” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „biodegradowalne”, 120 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: brązowy wg. palety kolorów RAL 8011 lub RAL 8024 | Tak/Nie* RAL …………… |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak/Nie* |
| 11 | Pojemność: 120 litrów | Tak/Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 14 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „BIO” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na „papier”, 1100 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: niebieski wg. palety kolorów RAL 5005 lub RAL 5007 lub RAL 5015 | Tak/Nie* RAL ………… |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z blokadą (hamulcem) | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Pojemność: 1100 litrów | Tak/Nie* |
| 11 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 12 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 13 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze czarnym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „PAPIER” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 14 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 15 | W pokrywie pojemnika otwór wrzutowy z daszkiem zabezpieczającym przed warunkami atmosferycznymi o wymiarach min. 50 cm x 15 cm | Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „komunalne”, 1100 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: grafitowy wg. palety kolorów RAL 7016 lub RAL 7021 | Tak/Nie* RAL …………… |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z blokadą (hamulcem) | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Pojemność: 1100 litrów | Tak/Nie* |
| 11 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 12 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 13 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 14 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 15 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „komunalne”, 240 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: grafitowy wg. palety kolorów RAL 7016 lub RAL 7021 | Tak/Nie* RAL ……….. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak/Nie* |
| 11 | Pojemność: 240 litrów | Tak/Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 14 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „komunalne”, 120 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: grafitowy wg. palety kolorów RAL 7016 lub RAL 7021 | Tak/Nie* RAL ……………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak/Nie* |
| 11 | Pojemność: 120 litrów | Tak/Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 14 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „papier” 240 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: niebieski wg. palety kolorów RAL 5005 lub RAL 5007 lub RAL 5015 | Tak/Nie* RAL ………… |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak/Nie* |
| 11 | Pojemność: 240 litrów | Tak/Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 14 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „PAPIER” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „metale i tworzywa sztuczne” 240 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: żółty wg. palety kolorów RAL 1018 lub RAL 1021 | Tak/Nie* RAL …………… |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak/Nie* |
| 11 | Pojemność: 240 litrów | Tak/Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 14 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

- Parametry techniczne pojemników na odpady „szkło” 240 litrów

| L.p. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy, nieużywany | Tak/Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak/Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: zielony wg. palety kolorów RAL 6024 lub RAL 6038 | Tak/Nie* RAL ……………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak/Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak/Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak/Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak/Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak/Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak/Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak/Nie* |
| 11 | Pojemność: 240 litrów | Tak/Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak/Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840-6 | Tak/Nie* |
| 14 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „SZKŁO” tłoczona na pojemniku metodą termoprintu (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak/Nie* |
| 15 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840. Numer normy tłoczony na pojemniku. | Tak/Nie* Tak/Nie* |
| 16 | Numeracja pojemnika na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak/Nie* |

* niepotrzebne skreślić

| ……………………………………… | ……………………………………………………….………………………… |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |

# Footnotes

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.