Załącznik nr 2 do SWZ

Przedmiotowy dokument składany wraz z formularzem oferty

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POJEMNIKÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

- Parametry techniczne pojemników na „metale i tworzywa sztuczne”, 1100 litrów

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy rok produkcji 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: żółty wg. palety kolorów RAL 1018 lub RAL 1021 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z blokadą (hamulcem) | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym /prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu | Tak / Nie* |
| 11 | Pojemność: 1100 litrów | Tak / Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 14 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze czarnym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 18 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „papier”, 1100 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy rok produkcji 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: niebieski wg. palety kolorów RAL 5015 lub RAL 5005 lub RAL 5007 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z blokadą (hamulcem) | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu | Tak / Nie* |
| 11 | Pojemność: 1100 litrów | Tak / Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 14 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze czarnym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „PAPIER” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 18 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „komunalne”, 1100 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: antracyt lub grafit wg. palety kolorów RAL 7021 lub RAL 7016 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z blokadą (hamulcem) | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu | Tak / Nie* |
| 11 | Pojemność: 1100 litrów | Tak / Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 14 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840 , posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 18 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „komunalne”, 660 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: antracyt lub grafit wg. palety kolorów RAL 7021 lub RAL 7016 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 4 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa koła z blokadą (hamulcem) | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przednia ściana korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu | Tak / Nie* |
| 11 | Pojemność: 660 litrów | Tak / Nie* |
| 12 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 13 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 14 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 18 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „komunalne”, 120 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: antracyt lub grafit wg. palety kolorów RAL 7021 lub RAL 7016 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości | Tak / Nie* |
| 11 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 12 | Pojemność: 120 litrów | Tak / Nie* |
| 13 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 14 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 18 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 19 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „biodegradowalne”, 120 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: brązowy wg. palety kolorów RAL 8028 lub RAL 8011 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości | Tak / Nie* |
| 11 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 12 | Pojemność: 120 litrów | Tak / Nie* |
| 13 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 14 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „BIO” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 18 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 19 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „biodegradowalne” 240 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: brązowy wg. palety kolorów RAL 8028 lub RAL 8011 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości; | Tak / Nie* |
| 11 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 12 | Pojemność: 240 litrów | Tak / Nie* |
| 13 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 14 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „BIO” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 18 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 19 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „komunalne” 240 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: antracyt lub grafit wg. palety kolorów RAL 7021 lub RAL 7016 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości | Tak / Nie* |
| 11 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 12 | Pojemność: 240 litrów | Tak / Nie* |
| 13 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 14 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 18 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 19 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „papier” 240 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: niebieski wg. palety kolorów kolorów RAL 5015 lub RAL 5005 lub RAL 5007 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 11 | Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości | Tak / Nie* |
| 12 | Pojemność: 240 litrów | Tak / Nie* |
| 13 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 14 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „PAPIER” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 18 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośność pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 19 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „metale i tworzywa sztuczne” 
240 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: żółty wg. palety kolorów RAL 1018 lub RAL 1021 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 11 | Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości | Tak / Nie* |
| 12 | Pojemność: 240 litrów | Tak / Nie* |
| 13 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 14 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 18 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośności pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 19 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Parametry techniczne pojemników na odpady „szkło” 240 litrów.

| Lp. | Elementy wyposażenia/cechy pojemnika | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik fabrycznie nowy 2023 r. | Tak / Nie* |
| 2 | Pojemnik na odpady stałe z pokrywą | Tak / Nie* |
| 3 | Jednolity kolor na całym pojemniku: zielony wg. palety kolorów RAL 6011 lub RAL 6024 lub RAL 6038 | Tak / Nie* RAL …………. |
| 4 | Pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne: 2 sztuki cichobieżnych kół Ø200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), osadzone na zamkniętej (zaślepionej) stalowej osi | Tak / Nie* |
| 5 | Podstawa pojemnika o przekroju kwadratowym/prostokątnym | Tak / Nie* |
| 6 | Wykonane z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) | Tak / Nie* |
| 7 | Pojemniki powinny charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV oraz na niskie temperatury i chemikalia | Tak / Nie* |
| 8 | Zastosowanie barwników bez kadmu i ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny, | Tak / Nie* |
| 9 | Przystosowane do mechanicznego opróżniania przez śmieciarki bezpylne | Tak / Nie* |
| 10 | Posiadające listwę zabezpieczającą dno pojemnika przed ścieraniem, znajdującą się na obwodzie dna pojemnika Parametry listwy: - wykonana z tworzywa sztucznego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) - wysokość min. 10 mm - szerokość min. 4 mm | Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 11 | Przetłoczenia na przedniej ścianie korpusu na całej jego wysokości | Tak / Nie* |
| 12 | Pojemność: 240 litrów | Tak / Nie* |
| 13 | Tylny uchwyt do przeciągania pojemnika ułatwiający przetaczanie pojemników przez służby oczyszczające | Tak / Nie* |
| 14 | Wszystkie krawędzie pojemnika, z którymi może zetknąć się pracownik Zamawiającego a także użytkownik pojemnika, muszą być zaokrąglone tak aby nie powodowały obrażeń, zgodnie z normą EN 840 | Tak / Nie* |
| 15 | Na frontowej ścianie nazwa Zamawiającego w kolorze białym: PGK „Saniko” wraz z nazwą przeznaczenia „SZKŁO” tłoczona na pojemniku metodą termodruku (wielkość tłoczenia do uzgodnienia z Zamawiającym przed pierwszą dostawą pojemników) | Tak / Nie* |
| 16 | Pojemniki wykonane zgodnie z normą EN-840, posiadające certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 840 | Tak / Nie* |
| 17 | Posiadają certyfikat jakości, który potwierdza wymaganą przez Zamawiającego nośność pojemnika | Tak / Nie* |
| 18 | Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości i nośności pojemnika muszą być wytłoczone na pojemniku | Tak / Nie* |
| 19 | Rok produkcji na pojemniku na bocznej ścianie lub na pokrywie | Tak / Nie* |

- Dodatkowe wymagania:

| Lp. | Opis wymagań | Wymagania oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nośność pojemników wymagana przez Zamawiającego winna wynosić i być wytłoczona na korpusie pojemnika odpowiednio dla pojemności: dla 120 litrów – 60 kg dla 240 litrów – 110 kg dla 660 litrów – 310 kg dla 1100 litrów – 510 kg Uwaga: przez nośność pojemników, określoną powyżej, należy rozumieć maksymalny dopuszczalny wsad / ładunek do pojemnika (nie wlicza się nośności/wagi pojemnika). | Dotyczące nośności pojemników Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* | Dotyczące wytłoczenia pojemników Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* Tak / Nie* |
| 2 | Wykonawca przed pierwszą dostawą pojemników prześle do akceptacji wielkość tłoczenia – logotypu z nazwą firmy i frakcją odpadu. | Tak / Nie* |
| 3 | Wykonawca własnym środkiem transportu lub poprzez firmę transportową na własny koszt zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do bazy technicznej. | Tak / Nie* |
| 4 | Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiot umowy do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. | Tak / Nie* |

* niepotrzebne skreślić

|  | ……………………………………………………….………………………… |
| --- | --- |
|  | podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |

# Footnotes

Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.